## Семинар по аэромеханике ЦАГИ – ИТПМ СО РАН – СПбПУ-НИИМ МГУ

## ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТРУНЫХ СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ

## Кудинов Александр Сергеевич,

## Юрченко Ирина Ивановна

## (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша)

rockot1@yandex.ru

Рассмотрено силовое, тепловое и загрязняющее воздействие перерасширенных струй модельных двигателей малой тяги на компонентах кислород/керосин и кислород/спирт, истекающих в атмосферу на пластину вблизи среза сопла (рис.1а). Исследование проводилось на огневом испытательном комплексе ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». Приведено описание экспериментальной установки, режимов испытаний и методов измерений. Получены распределения давления и тепловых потоков на наклонной и фронтальной пластине, установленных за срезом сопла, которые сравнивались с исследованиями на холодных струях. Рассмотрены возможности численного моделирования воздействия реальной струи на пластину с помощью SolidWorks Flow Simulation (рис. 1б). Проведено наноструктурное исследование отложений сажи внутри камеры сгорания и на внешней пластине в струе (рис. 1в).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1.